Sallingshorn fra John Mast på DEN 109.

Vores nye sallingshorn blev monteret i 2005 og de kan anbefales.

De sidder fast og er nemme at få af og på.

Montering:

Der bores 2 huller på hver side. Vi har gjort det 6-8 cm over det originale hul til sallingshorn beslagene.

Det originale hul har fået monteret en forstækning til undervantene,  der nu er med en T-terminal der lige kan vrides i.

De 2 rundjern føres gennem masten. Hver med en plade på svejset.

Når de er ført igennem masten skal de justeres (bukkes) så sallingshornene kommer til at pege lidt bagud.

Hvis man har en linie fra agterste punkt på hvert sallingshorn og der er 0-2 cm fra agterkant af mast til linien er det godt.

På begge sider svejses pladen til det andet rundjern.

Sallinghornene skydes ind over og der bores op til 2 låse bolte, der skrues ned i huller i pladen med gevind..

Vi fik en smed, der var vant til at lave maste montage og kunne svejse rustfrit ved masten.

Det kræver en sikker hånd at få rundjernene vandret, parallelle og vinkelrette på centerlinien, for efterfølgende at få dem bukket så de peges symetrisk lidt bagud.

Operationen har altså udover sallingshornene også krævet nye undervant.

De gamle topvant kan måske genbruges, men vi lave nye..

Det kan anbefales at få en terminal med gevind til vantskruen klemt direkte på wire.

Vi taper revnen mellem mast og sallingshorn for at udgå at spileren kan kile sig ind.

Jesper

DEN 109